INGEZIM ROTACROM

Prod Ref: 10.RT.K4

Ensayo inmunocromatográfico para la detección de antígeno de ROTAVIRUS Tipo A en muestras biológicas (heces)

Inmunochromatographic assay for detection of group A rotavirus in faecal samples

Ultima revisión  / Last revision: 11-03-08

COMPOSICION DEL KIT

KIT COMPOSITION

| Reactivo Reagent | Presentación de kit Presentation of the kit |
| --- | --- |
|  | 12 Test | 30 Test |
| Dispositivos de diagnóstico, envasados individualmente en bolsas de aluminio One step tablets, individually packaged | 12 | 30 |
| Tubos conteniendo diluyente de para realizar la dilución de muestras Tubes with sample diluent | 12 | 30 |
| Pipetas plásticas para dispensar la muestra en el dispositivo Plastic pipettes | 12 | 30 |

OTROS MATERIALES Y REACTIVOS NECESARIOS NO INCLUIDOS EN EL KIT

OTHER MATERIALS  NEEDED NOT PROVIDED WITH THE KIT:

| Hisopos para la recogida de muestras | Swaps for sampling. |
| --- | --- |

# FUNDAMENTO TÉCNICO DEL KIT

El kit se basa en una técnica inmunocromatográfica en donde se utiliza un anticuerpo monoclonal específico frente a Rotavirus, conjugado a partículas de latex coloreadas

# CONSERVACIÓN  DE LOS REACTIVOS

Los componentes deben ser  conservados entre 4ºC y 25ºC.

IMPORTANTE NO CONGELAR

# PRECAUCIONES

- Leer atentamente las    instrucciones de uso.

- Mantener los reactivos a temperatura ambiente antes de su utilización.

- No mezclar reactivos ni instrucciones de diferentes kits.

- Evitar cualquier contaminación de los reactivos.

- No utilizar los kits después de superada la fecha de caducidad.

- No comer, beber ni fumar mientras se manipulen reactivos o las muestras

# PROCEDIMIENTO

- Preparación de las muestras:

Introducir un hisopo en la muestra de heces hasta que esté bien impregnado. Introducir el hisopo en el Tubo con diluyente de heces y agitarlo bien para lograr una correcta disolución de la muestra.

- Disposición de la muestra en el dispositivo de diagnóstico:

Extraer de la bolsa el dispositivo de diagnóstico y colocarlo sobre una superficie plana. Desechar el saquito de silicagel. NOTA: Solo abrir la bolsa en el momento de ir a realizar la prueba.

Valiéndose de una de las pipetas suministradas con el kit, añadir 5 gotas de la muestra, preparada según las instrucciones anteriores en la ventana nº 1 del dispositivo: NOTA: La pipeta debe estar en posición vertical manteniendo la punta a más de 1 cm de distancia de la ventana nº 1, de forma que las gotas caigan libremente.

- Lectura de resultados

Al transcurrir la reacción, el frente cromatográfico avanza en dirección a la ventana nº 2. La lectura de resultados puede hacerse a los 5 minutos de depositar la muestra del siguiente modo:

Resultado Positivo:

Aparecen una línea púrpura en la zona T de la ventana nº 2 y una línea azul en la zona C (Control), que pueden presentar diferente intensidad.

Resultado Negativo:

Solo aparece una línea azul en la zona C de la ventana nº 2 (control). Es recomendable no dar ninguna muestra definitivamente como negativa, hasta no haber transcurrido diez minutos de la realización del análisis sin aparición de color en la zona T de la ventana nº 2.

El ensayo no será valido si no aparece línea azul en la zona C.

Depositar 5 gotas de la muestra

Esperar 5 minutos e interpretar:

NEGATIVO     	       	                POSITIVO

# THECHNICAL BASSIS

This kit is based on an immunochromatographic technique, using a monoclonal antibody specific for Rotavirus conjugated to latex particles..

STORAGE OF THE KITS COMPONENTS:

All reagents and materials could be stored between +4ºC and 25ºC .

¡IMPORTANT! DO NOT FREEZE

PRECAUTIONS AND WARNING FOR USERS:

- Read carefully the instructions of use.

- Bring all reagents to room temperature (20º-25ºC) prior to use.

- Do not mix reagents or instruction from different kits.

- Avoid any contamination of the reagents of the kit.

- Do not use components after expiration dates and do not mix components from different lots.

- There should be no eating, drinking, or smoking where specimens or kit reagents are being handled.

# TEST PROCEDURE

- Preparation of samples:

Introduce the swaps into the faecal sample.

Rinse the swaps into the diluent sample tube and mix vigorously.

- Sample addition:

Take out the tablet from the individual bag and leave on a flat surface.

Using the plastic pipette, add five (5) drops of sample onto the window nº 1.

Do not touch the window!.

Wait five (5) minutes and read between 5 and 10 minutes.

- Interpretation of the results:

- If there is a purple line on the windows number 2 -T, and a blue line on the window 2- C the sample is POSITIVE.

- If there is just a blue line in the window number 2 -C, the sample is NEGATIVE.

- If there is not a blue line in window number 2 - C the assay is NOT VALID and should be repeated again

Add 5 drops of sample dilution into the window “1”

Wait 5 minutes and Read:

NEGATIVE   	       	      POSITIVE

.

.

Desarrollado y fabricado en España por:

Developed and manufactured in Spain by:

| INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, S.A. Av.de la Institución Libre de Enseñanza, 39 8ª planta 28037- MADRID (SPAIN) Tlf: +34 91368.05.01/04 Fax: +34 91 408.75.98 E-mail: ingenasa@ingenasa.com www.ingenasa.es | Distributed in by: |
| --- | --- |